Об обеспечении безопасной

эксплуатации подъемников

В соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации подъемников», утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 25.06.2004 №78 (далее Правила)  владельцы подъемников, а также  организации эксплуатирующие подъемники, должны обеспечить  их содержание в технически исправном состоянии и безопасную эксплуатацию.

В этих целях приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, назначаются:

- лицо по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников;

- ответственное лицо за содержание подъемников в исправном состоянии;

- ответственные лица за безопасное производство работ подъемниками.

Проверка знаний по вопросам охраны труда указанных лиц проводится с обязательным участием государственного инспектора труда.

Техническое состояние подъемников определяется путем проведения технического освидетельствования, которое проводится владельцем подъемника либо специализированной организацией и  включает :

- частичное техническое освидетельствование, которое проводится не реже одного раза в 12 месяцев;

- полное техническое освидетельствование – не реже одного раза в три года;

- испытание устройства против перегрузки подъемника (ограничителя предельного груза) – не реже одного раза в 6 месяцев.

Результаты технического освидетельствования записываются в паспорт подъемника с указанием срока следующего технического освидетельствования.

Особое внимание хочу обратить на эксплуатацию подъемников, отработавших нормативный срок службы. Такие подъемники  подвергаются экспертному обследованию (диагностированию) головной или специализированной организацией, которая дает заключение о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации подъемника.

К управлению подъемниками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке подготовку по профессии и получившие удостоверение машиниста на право управления подъемником, после прохождения инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда, а также имеющие группу по электробезопасности не ниже второй.

Машинист подъемника, перед началом и окончанием ежедневной работы (смены), обязан проверить техническое состояние подъемника и результаты осмотра и проверки записать в вахтенный журнал.

К работе в люльке подъемника допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие в установленном порядке обучение  безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, в том числе по безопасному выполнению работ с люльки подъемника.

При предоставлении  подъемника для работы в другую организацию, между владельцем и заказчиком должен составляться договор, в котором распределяются обязанности между владельцем и заказчиком с распределением обязанностей по обеспечению безопасной эксплуатации подъемника. В тех случаях, когда подъемник предоставляется заказчику, у которого не назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, безопасность производства работ подъемниками обеспечиваются владельцем подъемника.

С целью подготовки лиц ответственных за безопасную эксплуатацию подъемников  научно-образовательным «Центром охраны труда и промышленной безопасности»  с 22 по 24 февраля текущего года с 14-30 будет проводиться семинар -учеба этих лиц, а также рабочих выполняющих работы с люльки подъемников. По окончании учебы будет проведена проверка знаний указанных лиц с оформлением протоколов проверки знаний и выдачей соответствующих удостоверений. Занятия будут проводиться в  актовом зале инспекции по налогам и сборам по адресу: г. Горки, ул. Якубовского,40.