ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ

от 25 апреля 2009 г. № 6-2-2/90

О ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2009/2010 ГОДА

г. Минск

2009 год

Органами Госэнергонадзора в 2008 году осуществлялся постоянный контроль за ходом подготовки потребителей и теплоисточников к отопительному сезону 2008/2009 года. Особое внимание уделялось подготовке объектов здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений образования и других социально-значимых объектов. Процесс подготовки к осенне-зимнему периоду проходил более организованно, чем в предыдущие годы, что позволило обеспечить достаточно высокую степень готовности потребителей и теплоисточников к прохождению отопительного сезона.

По состоянию на 15.10.2008 органами Госэнергонадзора было зарегистрировано в целом по республике паспортов готовности:

- потребителей – 19752 шт. (98,34 %);

- теплоисточников – 8202 шт. (99,15 %).

Информация в разрезе республиканских органов государственного управления представлена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| ИНФОРМАЦИЯ |
| --- |
| о степени готовности потребителей к работе в осенне-зимний период 2008/2009 года |
| по состоянию на 15.10.2008 Область, министерство, ведомство, исполком Всего поднадзорных потребителей, шт. Зарегистрировано паспортов готовности потребителей, шт. Процент готовности потребителей от общего числа, % 1 2 3 4 5 В разрезе областей 1 Брестская область 2935 2930 99,83 2 Витебская область 2547 2537 99,61 3 Гомельская область 4074 4048 99,36 4 Гродненская область 2433 2420 99,47 5 Минская область 3093 3004 97,12 6 Могилевская область 2411 2409 99,92 7 г.Минск 2593 2404 92,71 В разрезе министерств и ведомств 1 МВД 189 | 187 98,94 2 Минжилкомхоз 40 40 100 3 Минздрав 103 103 100 4 Мининформ 62 60 96,77 5 Минкультуры 66 63 95,45 6 Минлесхоз 79 76 96,2 7 Минобороны 248 247 99,6 8 Минобразования 145 145 100 9 Минприроды 36 36 100 10 Минпром 305 295 96,72 11 Минсвязи 250 250 100 12 Минсельхозпрод 626 565 90,26 13 Минстройархитектуры 310 301 97,1 14 Минспорт 32 29 90,63 15 Минторг 186 179 96,24 16 Минтранс 703 698 99,29 17 Минэнерго 442 442 100 18 МЧС 128 128 100 1 2 3 4 5 19 Концерн "Белгоспищепром" 76 76 100 | 20 Концерн "Белнефтехим" 105 105 100 21 Концерн "Беллегпром" 100 95 95 22 Концерн "Белбиофарм" 18 18 100 23 Концерн "Беллесбумпром" 88 87 98,86 24 Белкоопсоюз 228 224 98,25 25 Госкомвоенпром 15 14 93,33 26 Госпогранкомитет 10 10 100 27 Гос.таможенный комитет | 21 20 95,24 28 Исполкомы 12851 12697 98,8 29 Прочие 2624 2562 97,64 30 ИТОГО по республике 20086 19752 98,34 |

Не оформили паспорта и акты готовности к осенне-зимнему периоду по состоянию на 25.11.2008 следующие потребители:

- ОАО «Теплицмонтаж, г.Брест;

- ЧУП «Оршанский консервный завод», г.Орша, Витебская обл.;

- РУП «Экспериментальная база «Устье»,  н.п. Устье, Оршанский район,  Витебская обл.;

- СПП «АгроМир», г.п.Берестовица, Гродненская обл.;

- Вороновское РайПО, Свислочское РайПО, Гродненская обл.;

- ОАО «ПМК-69», г.Узда, Столбцовский район, Минская обл.;

- МРУСП «Совхоз «Волма», д.Луговая Слобода, Минский район, Минская обл.;

- и ряд других организаций.

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о степени готовности теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2008/2009 года

по состоянию на 15.10.2008

| Присвоенный номер | Область, министерство, ведомство, исполком | Всего ведомственных теплоисточников, шт. | Зарегистрировано паспортов готовности ведомственных теплоисточников, шт. | Процент готовности ведомственных теплоисточников от общего числа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В разрезе областей |
| 1 | Брестская область | 1096 | 1094 | 99,82 |
| 2 | Витебская область | 1393 | 1384 | 99,35 |
| 3 | Гомельская область | 1851 | 1842 | 99,51 |
| 4 | Гродненская область | 1058 | 1052 | 99,43 |
| 5 | Минская область | 1559 | 1520 | 97,5 |
| 6 | Могилевская область | 1134 | 1132 | 99,82 |
| 7 | г.Минск | 181 | 178 | 98,34 |
| В разрезе министерств и ведомств |
| 1 | МВД | 32 | 32 | 100 |
| 2 | Минжилкомхоз | 36 | 36 | 100 |
| 3 | Минздрав | 12 | 12 | 100 |
| 4 | Мининформ | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Минкультуры | 15 | 15 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Минлесхоз | 54 | 53 | 98,15 |
| 7 | Минобороны | 148 | 148 | 100 |
| 8 | Минобразования | 7 | 7 | 100 |
| 9 | Минприроды | 1 | 1 | 100 |
| 10 | Минпром | 133 | 133 | 100 |
| 11 | Минсвязи | 48 | 48 | 100 |
| 12 | Минсельхозпрод | 327 | 304 | 92,97 |
| 13 | Минстройархитектуры | 90 | 89 | 98,89 |
| 14 | Минспорт | 3 | 3 | 100 |
| 15 | Минторг | 14 | 14 | 100 |
| 16 | Минтранс | 353 | 353 | 100 |
| 17 | Минэнерго | 215 | 214 | 99,53 |
| 18 | МЧС | 21 | 21 | 100 |
| 19 | Концерн "Белгоспищепром" | 53 | 53 | 100 |
| 20 | Концерн "Белнефтехим" | 49 | 49 | 100 |
| 21 | Концерн "Беллегпром" | 46 | 45 | 97,83 |
| 22 | Концерн "Белбиофарм" | 9 | 9 | 100 |
| 23 | Концерн "Беллесбумпром" | 84 | 83 | 98,81 |
| 24 | Белкоопсоюз | 132 | 128 | 96,97 |
| 25 | Госкомвоенпром | 8 | 8 | 100 |
| 26 | Госпогранкомитет | 22 | 22 | 100 |
| 27 | Гос.таможенный комитет | 13 | 13 | 100 |
| 28 | Исполкомы | 5892 | 5861 | 99,47 |
| 29 | Прочие | 454 | 447 | 98,46 |
| 30 | ИТОГО по республике | 8272 | 8202 | 99,15 |

Не были подготовлены к работе в осенне-зимний период по состоянию на 25.11.2008 теплоисточники на следующих предприятиях:

- РУСП «Птицефабрика «Медновская», Брестский район, Брестская обл.;

- ОАО «Браславский льнозавод», г.Браслав, Витебская обл.;

- ОАО «Ореховский  льнозавод», н.п.Ореховск, Оршанский район, Витебская обл.;

- ОАО «Полоцкий льнозавод», д.Коллективная, Полоцкий район, Витебская обл.;

- ОАО «Толочинский льнозавод», г.Толочин, Витебская обл.;

- ОАО «Алеся», г.Минск;

- СПК «Вишневицкий», д.Вишневец, Столбцовский район, Минская область;

- ОДО «МиМ»,  Бобруйский район, Могилевская обл.

-  и ряд других.

Органами Госэнергонадзора также осуществлялся постоянный контроль за надежностью энергоснабжения потребителей в период прохождения осенне-зимнего периода. Проверки показали, что, в результате проведенной работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года, в целом было обеспечено надежное энергоснабжение объектов народного хозяйства и населения республики тепловой и электрической энергией. Системы электро- и теплоснабжения потребителей в условиях отрицательных температур наружного воздуха работали устойчиво. Имевшие место немногочисленные нарушения в энергоснабжении потребителей оперативно устранялись.

По поручению правительства республики для повышения надежности электроснабжения отдельных категорий потребителей составлен «Перечень организаций республики, подлежащих оснащению в обязательном порядке автономными источниками электроснабжения», утвержденный Министерством энергетики Республики Беларусь  и Министерством по чрезвычайным ситуация  Республики Беларусь 27.12.2006. Согласно указанному перечню подлежат оснащению автономными источниками электроснабжения 258 потребителей, из которых более 200 – учреждения здравоохранения различной ведомственной подчиненности. Органы Госэнергонадзора осуществляют контроль за ходом установки автономных источников электроснабжения на указанных объектах и соблюдением сроков ввода их в эксплуатацию.

В целях своевременной подготовки народного хозяйства республики к работе в осенне-зимний период 2009/20010 года, обеспечения устойчивого и надежного энергоснабжения потребителей и предупреждения аварий на электро- и теплооборудовании

Государственный энергетический надзор Республики Беларусь

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Потребителям тепловой и электрической энергии:

1.1. На основе анализа функционирования энергетического оборудования, электрических и тепловых сетей в прошедшем отопительном сезоне разработать до 20.05.2009 организационно-технические мероприятия по подготовке соответствующих объектов к работе в предстоящий осенне-зимний период 2009/2010 года.

1.2. Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивой и надежной работы электроустановок и электрических сетей в осенне-зимний период, предусмотрев:

- принятие мер по приведению схем электроснабжения в соответствие с категорийностью электроприемников, обратив особое внимание на электроприемники I-ой и I-ой особой категорий по надежности электроснабжения (объекты здравоохранения и жизнеобеспечения);

- проверку исправности устройств АВР, соответствия уставок релейной защиты заданным;

- обеспечение работоспособности автономных резервных источников электрической энергии;

- своевременный ремонт поврежденных кабельных и воздушных линий, обеспечив до начала отопительного сезона исправное состояние всех имеющихся на балансе линий электропередачи;

- проведение периодических электрофизических измерений и испытаний электрооборудования и сетей;

- оснащение электрокотлов и электроводонагревателей баками-аккумуляторами и системами автоматики. Эксплуатация электрокотлов и электроводонагревателей кустарного изготовления или не оборудованных баками-аккумуляторами и системами автоматики – запрещается;

- ремонт кровли, помещений и строительных конструкций КТП, ТП, обеспечение их надежными запирающими устройствами;

- выполнение в РУ, ТП, РП всех регламентных работ, предусмотренных требованиями  ПТЭ электроустановок потребителей;

- выполнение актов-предписаний органов Госэнергонадзора в части обеспечения надежности электроснабжения.

1.3. Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивой и надежной работы теплоиспользующих установок и тепловых сетей в осенне-зимний период, предусмотрев:

- наличие полного комплекта технической документации на теплоиспользующие установки и тепловые сети;

- укомплектование штата персонала, обслуживающего теплоиспользующие установки, прошедшего обучение и проверку знаний действующих ПТЭ и ПТБ в установленном порядке;

- создание необходимого запаса материалов для своевременного и качественного проведения ремонта оборудования;

- выполнение работ по профилактике и ремонту теплоиспользующих установок, тепловых сетей, тепловых пунктов, внутренних систем теплоснабжения зданий;

- выполнение мероприятий по предупреждению повреждений оборудования и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

- выполнение работ по очистке и испытаниям водоподогревателей с составлением соответствующих актов;

- выполнение испытаний и промывок тепловых сетей, систем отопления, систем вентиляции с участием представителей энергоснабжающей организации с оформлением соответствующих актов;

- выполнение проверки технического состояния контрольно-измерительных приборов и систем автоматики;

- приведение до начала отопительного сезона в исправное техническое состояние систем регулирования потребления тепловой энергии и своевременную поверку средств расчетного учета;

- выполнение актов-предписаний органов Госэнергонадзора, Промнадзора в части обеспечения надежности теплоснабжения.

2. Организациям по эксплуатации жилищного фонда:

2.1. При подготовке ЦТП, ИТП, ТП и внутридомовых систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период произвести ремонт и испытания оборудования и тепловых сетей, с учетом устранения выявленных дефектов и отклонений в работе систем теплоснабжения от установленных параметров в прошедшем отопительном сезоне, предусмотрев:

- выполнение работ по профилактике и ремонту оборудования и имеющихся на балансе внутриквартальных тепловых сетей, внутридомовых систем теплоснабжения;

- проведение гидравлических испытаний внутридомовых систем теплоснабжения, водоподогревателей горячего водоснабжения с оформлением актов установленной формы;

- выполнение промывки внутридомовых систем отопления и водоподогревателей горячего водоснабжения с оформлением актов установленной формы;

- проведение ревизии запорной и регулирующей арматуры оборудования и трубопроводов, восстановление нарушенных изоляционных покрытий на трубопроводах и другом оборудовании систем теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- замену или ремонт и наладку автоматики регулирования расхода и температуры на водоподогревателях систем горячего водоснабжения;

- укомплектование тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии прошедшими поверку контрольно-измерительными приборами и исправными системами регулирования потребления тепловой энергии;

- установку расчетных дросселирующих устройств с обязательной установкой пломб энергоснабжающей организации и составлением акта;

- приведение в порядок помещений и строительных конструкций ЦТП, ИТП, ТП и установку на дверях надежных запирающих устройств;

- утепление оконных и дверных проемов мест общего пользования, а также лестничных клеток, чердаков, подвальных помещений, технических подполий, восстановление нарушенного остекления в местах общего пользования жилых домов.

3. Организациям, имеющим на своем балансе теплоисточники, осуществляющим отпуск тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения других потребителей, в том числе жилищного фонда:

3.1. На основе анализа функционирования оборудования теплоисточника и тепловых сетей в прошедшем отопительном сезоне разработать организационно-технические мероприятия по подготовке теплоисточника к работе в осенне-зимний период с учетом предписаний органов государственного надзора и контроля.

3.2. Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивого и надежного теплоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период, предусмотрев:

- проведение работ на теплоисточнике, тепловых сетях, насосных и ЦТП (по балансовой принадлежности) по профилактике, ремонту и замене оборудования, трубопроводов, систем регулирования и учета тепловой энергии;

- проведение работ по профилактике и ремонту внешних и внутренних газо-, водо- и электрокоммуникаций и источников электро- и водоснабжения;

- проведение промывок, испытаний и наладочных работ на оборудовании теплоисточника, тепловых сетей и ЦТП;

- проведение испытаний тепловых сетей на гидравлическую плотность в порядке, предусмотренном требованиями технических нормативных актов;

- уточнение у потребителей тепловой энергии тепловых нагрузок и выполнение, при необходимости, перерасчета гидравлического режима;

- проведение ревизии запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

- выполнение мероприятий по актам-предписаниям органов Госэнергонадзора и Промнадзора.

4. Выполнение мероприятий по подготовке зданий, сооружений, энергоисточников и систем энергоснабжения к надежной работе в осенне-зимний период завершить до 1 октября 2009 года.

Контроль за организацией и выполнением работ по подготовке и проведению осенне-зимнего периода потребителями осуществляется соответствующими республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, органами Госэнергонадзора.

Готовность зданий, сооружений, энергоисточников и систем энергоснабжения оформляется «Паспортом готовности» установленной формы, который выдается комиссией, определяющей готовность потребителя либо теплоисточника, на основании «Акта проверки готовности к работе в ОЗП» в порядке, предусмотренном «Правилами подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь», утвержденными постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30 июня 2003г. № 25/20 (зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 8 августа 2003 г. № 8/9883).

При полном  и своевременном  выполнении условий и мероприятий по подготовке  систем теплопотребления и ведомственных теплоисточников  потребитель  должен направить в  филиал «Энергонадзор» РУП-облэнерго письмо на вызов  государственного инспектора  для участия  в работе комиссии  по оценке готовности к работе в осенне-зимний период.

Паспорт готовности регистрируется в территориальном органе Госэнергонадзора – филиале «Энергонадзор» РУП-облэнерго и его структурных подразделениях.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Брестэнерго»:

224030, г. Брест, ул. Советских пограничников, 19; тел. 27-13-27,27-15-00.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго»:

210015, г. Витебск, ул. Ленина, 10а; тел. 37-64-47, 37-63-30.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго»:

246027,   г. Гомель, ул. Барыкина, 101б; тел. 74-77-79.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго»:

230025, г. Гродно, ул. Мостовая, 39; тел. 79-27-56; 79-27-44.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Минскэнерго»:

220123, г. Минск, ул. Старовиленская,100А; тел. 292-00-31, 335-25-61.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго»:

212015, г. Могилев, ул.Заслонова, 22а; тел. 32-28-69, 32-28-24.

Консультации по всему комплексу вопросов подготовки к ОЗП по указанным выше контактным телефонам энергоинспекций филиалов «Энергонадзор» РУП-облэнерго.

5. Включение систем теплоснабжения в отсутствие оформленного и подписанного «Паспорта готовности» ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Государственный энергетический надзор Республики Беларусь

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

В соответствии со статьей 20.11. «Нарушение правил эксплуатации тепловых сетей» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и статьей 3.22 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях за непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в осенне-зимний период должностные лица органов Госэнергонадзора вправе наложить административное взыскание в виде штрафа в размере:

- на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин;

- на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.

Главный государственный

инспектор  Республики Беларусь

по энергетическому надзору                                                           В.И.Клявза